Региональные отборочные соревнования профессионального мастерства WSR на территории Республики Мордовия по компетенции «Штукатурные работы»

Конкурсное задание

Штукатурные работы

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Примечание: За основу взято конкурсное задание 3-ого открытого чемпионата Казани WorldSkills Russia 2015г. (http://worldskillsrussia.org/techcom/konkursdocs/)  с изменением  размеров, что не противоречит действующему положению о проведении региональных конкурсов WSR. Полную версию конкурсного задания можно получить на сайте организаторов 2-ого регионального чемпионата республики Мордовия в компетенции «Штукатурные работы» (www. sst.edurm.ru).

Техническое описание включает в себя следующие разделы:

1 ВЕДЕНИЕ___________________________________________________________3

2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ОБЪЕМ РАБОТ_____________________3

3 КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ_____________________________________________ 5

4 УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ______________________________________6

5 ОЦЕНКА_____________________________________________________________7

6 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ___________________________________ 10

7 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ____________________________________ 10

8 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ_11

9 ПРИЛОЖЕНИЕ______________________________________________________11

Дата вступления в силу: 03.02.2015

______________________

(подпись)

Гринина Нина Федоровна,

зам. директора по УПР ГБОУ РМ СПО(ССУЗ) «ССТ»

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание компетенции

1.1.1 Название компетенции: Штукатурные работы

1.1.2. Описание  навыка

Штукатурные работы включают в себя:

Оформление и украшение зданий посредством обработки элементов и материалов, содержащих гипс.

В частности, сюда входят:

  - Выполнение работ с гипсокартоном (гипсоволокнистая плита), включая металлический каркас;

  - Создание  фигурных украшений с готовыми элементами, содержащими гипс;

  - Внутренняя отделка, окрашенная или неокрашенная, гладкая или текстурная.

1.2. Сопроводительная документация

1.2.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующему профессиональному навыку, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- «WorldSkillsRussia», Правила проведения конкурса;

- «WorldSkills International», «WorldSkills Russia»: онлайн-ресурсы, указанные в данном документе;

- Правила техники безопасности и санитарные нормы.

1.2.2. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ОБЪЕМ РАБОТ

Чемпионат проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из практической работы.

2.1. Определение профессионального уровня

Участники должны получить знания в следующих областях. Конкурсное задание могут включать в себя некоторые или все навыки, указанные ниже.

Производственные условия

Знание и понимание производственных условий:

- Знание  стандартов и законов, относящиеся к безопасности, охране труда и гигиене монтажно-штукатурных работ;

- Знание различных средств индивидуальной защиты, необходимых в каждом конкретном случае;

- Знание техники безопасности при работе с электрическими инструментами.

Конкурсанты обязаны:

- Ознакомиться с Положениями о безопасности труда принимающей стороны.

- Продемонстрировать безопасное и правильное использование всего оборудования, применяемого в монтажно-штукатурных работах.

- Использовать подходящие средства индивидуальной защиты.

- Сортировать мусор и различные материалы для дальнейшей переработки.

- Аккуратно проводить все работы в установленных производственных/конкурсных условиях.

Строительство (перегородки и потолки)

Знание и понимание строительства и обрамления перегородок, потолков из гипсокартона:

- Знание стандартов и законов, относящиеся к строительству перегородок и потолков из гипсокартона;

- Знание системы обрамления, используемые в строительстве перегородок и потолков;

- Знание шурупов и крепления, используемые в строительстве перегородок и потолков;

- Знание различных типов гипсокартона и других листовых материалов.

Участники должны уметь:

- Хранить гипсокартон и родственные ему материалы;

- Размечать различные элементы перегородок и потолков;

- Резать металлический профиль;

- Возводить обрамление (прямые углы, горизонтали и вертикали);

- Резать и фиксировать (клеящими составами и шурупами) листы гипсокартона;

- Резать и фиксировать (клеящими составами и шурупами) листовые материалы.

Отделка гипсокартона (оклейка лентой, покрытие)

Участники должны знать:

- Различные методы отделки гипсокартонных листов.

Участники должны уметь:

- Подготовить гипсокартонные листы под отделку;

- Смешивать штукатурные составы;

- Вручную обрабатывать стыки гипсокартона;

- Вручную шлифовать готовые стыки;

- Устанавливать металлический профиль на наружных углах;

- Покрывать гипсокартон финишным слоем гипсовой шпаклевки/штукатурки.

Штукатурные работы (фигурные элементы, гипсовое покрытие)

Участники должны знать:

- Использование декоративных фигурных элементов;

- Резку как внутренних, так и внешних углов 45º;

- Применение гипсовых покрытий.

Участники должны уметь:

- Точно измерять и резать элементы;

- Вырезать и закреплять оклеенные бумагой углы;

- Подбирать, соединять под углом в 45º и устанавливать литые гипсовые лепные элементы;

- Подготавливать поверхности под шпаклевку/штукатурку;

- Наносить выравнивающий слой шпаклевки/штукатурки на прямые и изогнутые поверхности;

- Создавать гладкие поверхности.

Творческое оформление и украшение

- Показать высокий профессионализм за отведенный период времени.

Уметь:

- Профессионально наносить декоративные покрытия;

- Продемонстрировать талант и профессиональное мастерство мастера сухого строительства настолько полно, насколько это возможно.

2.2. Теоретические знания

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

2.2.2. Знание правил не проверяется.

2.3. Практическая работа

Конкурсное задание будет включать в себя:

- Конструкции из гипсокартона, включая рамные структуры,  отделку, углы и кромки;

- Декоративное оформление:

  - Готовыми элементами, содержащими гипс;

  - Внутренняя отделка: окрашенная или не окрашенная, гладкая или текстурная.

Могут использоваться следующие материалы:

- Металлический профиль;

- Гипсокартонные листы;

- Вспомогательные материалы для установки и отделки;

- Готовые декоративные элементы, содержащие гипс;

- Штукатурка для декора, включая отделочные элементы, добавки, пигменты;

- Любые другие вспомогательные продукты для этих материалов.

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

3.1. Формат и структура Конкурсного задания

Конкурсное задание включает серию отдельных модулей и должно соответствовать требованиям описанным ниже. Время постройки всего конкурсного проекта составляет 15-18 часов.

Обязательное конкурсное задание состоит из 3 отдельных модулей, которые оцениваются по завершении каждого модуля:

- Модуль 1:Монтаж конструкции;

- Модуль 2: Шпатлевание поверхности и Декорирование;

- Модуль 3: Задание в свободном стиле.

Модуль 3 выполняется в свободном стиле максимум за 2 часа. Этот модуль выполняется и оценивается в последний день чемпионата. Участники могут подготавливать свою работу до начала конкурса (чертежи, лекала и т.п.).

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания

Участникам команды, в количестве 2-х человек, необходимо самостоятельно выполнить следующие задания, без какой-либо посторонней помощи:

- Разметить стены и декоративные элементы;

- Смонтировать конструкцию, используя металлический каркас, обшить их гипсокартоном;

- Произвести заделку стыков;

- Измерить, разрезать и зафиксировать готовые декоративные элементы из гипса;

- Использовать технику декоративной штукатурки для создания декоративного элемента из гипса, который можно применить к соответствующему модулю. Это могут быть фигурные элементы, изготовленные участником конкурса, декоративные покрытия, венецианская штукатурка, сграффито, световые эффекты. Участник может выбрать технику самостоятельно.

- Материалы для этого упражнения участник может принести с собой на конкурс, если их нет в инфраструктурном списке; однако же, они должны содержать гипс. Участникам необходимо принимать во внимание пространственные требования, связанные с ограничениями рабочего пространства на площадке проведения конкурса. Участнику не разрешается выходить за пределы отведенного ему рабочего пространства.

Модуль 1: Монтаж конструкции

- Высота модуля не может превышать 2,1м;

- Данный модуль должен содержать не менее 2 квадратных метров поверхностей (прямых и отвесных), которые будут использоваться для Модуля 3;

- Модуль должен содержать как минимум 2 угла и 2 кромки;

- Конструкция может быть изогнутой и содержать дверной и (или) оконный проем.

Модуль 2: Шпаклевание поверхности и Декорирование

- Заделка стыков и внутренних углов с применением бумажной армирующей ленты;

- Заделка наружных углов с применением металлического углозащитного профиля (ПУ 25*25);

- Сплошное шпатлевание всей поверхности;

- Монтаж гипсовых лепных элементов (или молдингов);

Модуль 3: Задание в свободном стиле

- Эксперты принимают решение о каких-либо обязательных размерах данного модуля, основываясь на стене площадью 2м2;

- Тематику для модулей в свободном стиле выбирают участники конкурса.

4.    УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

4.1. Информация для участников конкурса

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить в Центре для участников (www. sst.edurm.ru). Такая информация включает в себя:

- Правила конкурса;

- Технические описания;

- Конкурсные задания;

- Другую информацию, относящуюся к конкурсу.

4.2. Конкурсные задания

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте www. sst.edurm.ru

4.3. Текущее руководство

Текущее руководство компетенцией производится Главным экспертом WSR по данной компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного эксперта и Заместителя Главного эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата, а затем окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением Экспертов WSR.

5. ОЦЕНКА

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок.

5.1. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объективная |
| А | Общие аспекты | 10 |
| В | Размеры | 20 |
| С | Углы / горизонтальные поверхности / отвесные поверхности | 20 |
| D | Фигурные элементы и штукатурка / Обработка лентой и отделка | 20 |
| Е | Техническое соответствие, ровность конструкции | 10 |
| F | Сплошное шпатлевание | 4 |
| G | Модуль 3 – задание в свободном стиле | 8 |
| Н | Техника безопасности, гигиена, чистота | 8 |
| Итого = | 100 |

5.2. Субъективные оценки

Не используется.

5.3. Критерии оценки мастерства

А: Общие аспекты

Оценивается по следующим суб-критериям. Для модулей 1, 2

- Оптическая чистота отделки модулей 1, 2

- Общий вид готового изделия

- Точность резки гипсокартона.

Объективные баллы

- Соответствует ли готовое изделие чертежу на плане Модуля 1, 2;

- Соответствует ли готовое изделие описанию для Модуля 1, 2 .

В: Размеры

Оценивается по следующим критериям. Для модулей 1, 2 .

Объективные баллы

- Точность замера заданных значений высоты до отделки. На модулях 1, 2;

- Точность замера заданных значений ширины до отделки. На модулях 1, 2.

- Точность замера заданных значений проемов. На модулях 1, 2.

- Точность замера заданных значений криволинейных конструкций.  На модулях 1, 2.

С: Углы / горизонтальные поверхности / отвесные поверхности

Оценивается по следующим суб-критериям, для модулей 1, 2

- Вертикальность конструкции в модуле 1, 2 до нанесения покрытия и обработки;

- Прямые углы конструкции в модуле 1, 2 до нанесения покрытия и обработки;

- Горизонтальные поверхности конструкции в модуле 1, 2 до нанесения покрытия и обработки;

- Прямота конструкции в модуле 1, 2 до нанесения покрытия и обработки;

- Горизонтальность и вертикальность проемов в модуле 1,2 нанесения покрытия и обработки;

- Вертикальность конструкции в модуле 1, 2 после нанесения покрытия и обработки;

- Прямые углы конструкции в модуле 1, 2 после нанесения покрытия и обработки;

- Горизонтальные поверхности конструкции в модуле 1, 2 после нанесения покрытия и обработки;

- Вертикальность фигурных элементов в модуле2;

- Прямые углы составных фигурных элементов в модуле 2;

- Горизонтальные поверхности составных фигурных элементов в модуле 2.

D: Фигурные элементы и штукатурка / Обработка лентой и отделка

Оценивается по следующим критериям, для модулей 1, 2

- Правильность нанесения бумажной армирующей ленты;

- Гладкость поверхности в стыке после заделки шпаклевкой;

- Гладкость покрытий;

- Чистота покрытий;

- Прямота составных фигурных элементов в модуле 2;

- Гладкость фигурных элементов;

- Чистота фигурных элементов;

- Прямота внутренних и внешних углов 45º фигурных элементов модуля 2;

- Гладкость внутренних и внешних углов 45º фигурных элементов модуля 2;

- Чистота внутренних и внешних углов 45º фигурных элементов модуля 2;

- Прямота внутренних и внешних углов 90º;

- Гладкость внутренних и внешних углов 90º;

- Чистота внутренних и внешних углов 90º;

- Установка металлического углозащитного профиля.

Е: Техническое соответствие, ровность конструкции

Оценивается по следующим критериям, для модулей 1, 2

- Точность резки гипсокартона;

- Правильная фиксация гипсокартона;

- Правильная фиксация металлоконструкции;

- Правильное использование специальных материалов, используемых в техническом строительстве;

- Правильное использование лент;

- Правильное использование изоляции.

F: Сплошное шпаклевание

Оценивается по следующим критериям:

- Завершение задания;

- Общий аспект соревнования на скорость;

- Время, затраченное на выполнение работы, по сравнению с лучшим и худшим результатом.

G: Модуль 3 – задание в свободном стиле

Оценивается по следующим критериям:

- Точность замера заданных значений по чертежу, представленному судьям конкурса в День 2;

- Выполнение модели;

- Аккуратность исполнения модели;

- Сложность модели;

- Композиционное решение;

- Идея, новизна.

- Общий аспект модели.

Н: Техника безопасности, гигиена, чистота

Оценивается на всем протяжении чемпионата

- Правильное использование очков, перчаток и респиратора во время работы;

- Правильное использование спецодежды во время работы;

- Правильное обращение с инструментами во время работы;

- Правильное перемещение по рабочей площадке во время работы;

- Чистота рабочего места каждый день к обеденному перерыву;

- Чистота рабочего места в конце каждого дня;

Допуски по монтажу металлических профилей: ±1мм для размеров, не превышающих 300мм; ±2мм для размеров от 300мм до 1200мм; ±3мм для размеров, превышающих 1200мм.

Допуски по прямоте для отделки и покрытий: ±1мм для размеров, не превышающих 500мм; ±2мм для размеров от 500мм до 1500мм; ±3мм для размеров, превышающих 1500мм.

Допуски для фигурных элементов и украшений: ±1мм для размеров, не превышающих 300мм; ±2мм для размеров, превышающих 300мм.

Для оценки могут быть использованы специальные местные (принимающей страны) технические стандарты. В этом случае, такие стандарты/нормы должны выдаваться за 3 месяца до начала чемпионата.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

См. документацию по технике безопасности и охране труда принимающей стороны.

- Все участники должны приносить с собой и пользоваться защитными очками при работе с ручными, электрическими или автоматическими инструментами или оборудованием, производящим щепки или фрагменты, которые могут повредить глаза.

- Все участники должны приносить с собой и использовать:

  - Спецодежду;

  - Спецобувь;

- Участники обязаны не загромождать свое рабочее место в чистоте и поддерживать чистоту пола на рабочем месте.

- Несоблюдение участником требований или инструкций по технике безопасности может привести к потере баллов по аспекту «Безопасность».

- В ходе инспектирования, проверки или работы с проектом участника, эксперты обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Нерасходные материалы, оборудование и инструменты предоставляются участниками самостоятельно для использования во время конкурса, при их отсутствии предоставляются организаторами.

Участник также может принести с собой и использовать лекала и специальные инструменты, аксессуары, например, источники направленного света.

Данный список содержит минимально необходимый набор инструментов, который участнику нужно иметь с собой для участия в конкурсе

| Складной метр 2м или рулетка 3-5м | Щетки, кисть |
| --- | --- |
| Линейка 1м | Гильотина для металлических профилей |
| Угольник | Карандаши |
| Стусло | Уровни 1,5-2 м |
| Линейка с тонким краем | Уровни 200-300 мм |
| Штукатурная гладилка, разные типы | Малярные шнуры |
| Шпателя и лопатки для штукатурки | Лобзик |
| Штукатурная терка, разные типы | Шуруповерт |
| Штукатурные линейки / углы 45º | Губки |
| Молоток | Обдирочный рубанок |
| Ножовки по дереву и металлу | Ножницы по металлу |
| Специальные пилы для гипсокартона | Емкости для шпаклевки |
| Наждачная бумага | Рубанок кромочный |

Данный список не является ограничительным.

7.2. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке

Все металлические профили следует резать при помощи специальной гильотины или ножниц по металлу.

На чемпионате запрещены электрические пилы.

Все измерения проводятся с помощью рулеток, складных метров и пузырьковых уровней.

На чемпионате запрещены лазерные и нивелирующие приборы

Все углы 45º фигурных лепных гипсовых элементов следует резать вручную.

На чемпионате запрещены электрические углорезы.

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАСТЕРСТВА ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

8.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов

- Предложение попробовать себя в профессии;

- Задание модуля 2 (украшения и декорирование);

- Задание модуля 3 – свободный стиль;

- Демонстрационные экраны (архитектурные работы по гипсокартону и штукатурке);

- Описание конкурсного задания;

- Перспективы карьеры;

- Ежедневные отчеты о ходе чемпионата.

8.2. Самодостаточность

- Экологически чистые и негорючие материалы;

- Прочность конструкции;

- Использование конкурсных заданий после окончания конкурса.

9. Приложения

1. Модуль 1. Конструкция из гипсокартона (с размерами)

2. Модуль 2. Конструкция из гипсокартона (общий вид)

Инфраструктурный лист

Штукатурные работы

Расходный материал на 1 конкурсное место:

Гипсокартонный лист  ГКЛ 2500*1200*12,5

Гипсокартонный лист ГКЛ 2500*1200*9

Профиль направляющий ПН 50/40

Профиль стоечный ПС 50/50

Профиль металлический ПУ 25*25

Лента уплотнительная шириной 50 мм

Лента бумажная армирующая шириной 50 мм

Лента малярная, скотч

Шурупы-саморезы ГК-металл 3,5х25 мм

Шурупы-саморезы ГК-металл 3,5х35 мм

Маты из стекловаты t=50 мм, ширина 610 мм, длина 1170 мм

Шпаклёвка «Фуген»

Шпаклевка «Ротбанд-финиш»

Молдинги

Оснащение рабочего места участника (привозят участники), количество и марка производителя определяется участниками самостоятельно (по мере необходимости) ОБЯЗАТЕЛЬНО:

Нож строительный с выдвижными лезвиями (запасные лезвия 3 шт.)

Рубанок обдирочный «Зурформхобель»

Рубанок кромочный «Кантенхобель» (угол фаски 22,5/45 град),

Шуруповёрт аккумуляторный в комплекте, с комплектом бит РН2 ,

Короб шпаклёвочный

Шпатель с отвёрткой

Шпатель-кельма

Шпатель широкий 300 мм

Шпатель для внешних углов

Шпатель для внутренних углов.

Тёрка для шлифования.

Комплект шлифбумаги для тёрки

Устройство для монтажа ГКЛ «Платтенхебер»

Тёрка для заглаживания

Тёрка губчатая

Мешалка для приготовления строительных растворов малая

Ножницы по металлу

Просекатель для соединения металлических профилей

Рулетка,

Метр складной 2 м

Правило 2 м

Уровень пузырьковый – 300 мм

Уровень пузырьковый – 1500 мм.

Угольник строительный 300 мм

Красящий шнур-отвес

Шнур Ø=1-1,5 мм

Строительный карандаш

Строительный маркер, комплект 3 цвета

Спецодежда и безопасность на одного участника (привозят участники) ОБЯЗАТЕЛЬНО

Перчатки прочные

Очки защитные

Респиратор

Головной убор

Рабочий комбинезон

Ботинки строительные с металлическим носком

Наушники